| Описание Уличная вандало- и влагозащищённая AHD-видеокамера с ИК-подсветкой PN-A1-B3.6 v.2.3.4 и фиксированным объективом 3.6 мм торговой марки «Polyvision». Основой устройства является КМОП-матрица 1.3 Мп SmartSens SC1035. За обработку изображения отвечает процессор NextChip – NVP2431H, имеющий на борту все необходимые функции для оптимизации работы камеры под конкретные условия наблюдения. Для этого процессор имеет автоматический баланс белого, цифровой фильтр шумоподавления 3DNR, расширенный динамический диапазон D-WDR, компенсация встречных засветок BLC. Встроенный ИК-фильтр блокирует инфракрасный свет в дневное время для повышения качества изображения. В ночное время этот фильтр убирается, чтобы использовать более широкий спектр излучения для видеонаблюдения, и вместе с интеллектуальной ИК-подсветкой (до 20 м) обеспечивает контроль за объектом даже в полной темноте. Корпус камеры изготовлен из металла и имеет класс защиты от пыли и влаги IP-66. |  |
| --- | --- |
|  | Подключение Установите камеру в нужном Вам месте. Подсоедините кабель питания и видео (AHD или CVBS). Выберите тип видеосигнала проводами: AHDM - разомкнуты все AHDL - замкнуты белый и чёрный CVBS (960H) - замкнуты зелёный и чёрный Отрегулируйте положение видеокамеры. |

Условия безопасной эксплуатации

ВНИМАНИЕ!

Перед тем, как начать использовать изделие, внимательно прочитайте данный документ.

|  | ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ Предупреждение о наличии внутри корпуса изделия неизолированных электрических цепей, которые могут представлять опасность для человека. Для снижения риска поражения электрическим током не разбирайте устройство. |
| --- | --- |
|  | ВНИМАНИЕ! Ремонт и техническое обслуживание изделия должно осуществляться только квалифицированным техническим персоналом. |

- Во избежание случаев поражения электрическим током и потери гарантии не разбирайте устройство.

- Не подвергайте устройство ударам и сильным вибрациям.

- Не используйте источники питания, которые по характеристикам отличаются от требуемого. Если вы не уверены в типе источника питания, обратитесь к своему дилеру.

- Не перегружайте электрические сети потребителями, так как это может привести к возгоранию и поражению электрическим током.

- Установка данного устройства должна соответствовать всем требованиям безопасности.

- Не используйте дополнительное оборудование, которое не совместимо и не рекомендовано производителем.

- Прокладывайте кабеля таким образом, чтобы они были защищены от всевозможных повреждений.

- Технические характеристики и дизайн продукта могут быть изменены без предварительного уведомления.

Сведения о производителе и сертификации

Производитель: «SOLARTECH TRADING LIMITED». 6B SUCCESS COM BLDG251 HENNESSY RD. HONG KONG. Китай.

Импортёр: ООО «Восточный Торговый Союз». 690091, г. Владивосток, ул. Уборевича, д. 19 (Литера 1), офис 112.

Срок гарантии: 12 месяцев от даты производства, указанной на этикетке  видеокамеры.

Сведения о сертификации: запросите копию сертификата соответствия у продавца.

Технические характеристики

| МОДЕЛЬ | PN-A1-B3.6 v.2.3.4 |
| --- | --- |
| Матрица | Тип | 1/3’’ SmartSens CMOS (SC1035) |
|  | Эффективные пиксели | 1280(Г) х 960(В) |
|  | Система сканирования | Прогрессивная развёртка |
|  | Разрешение | AHD: 1280x720 (720p), CVBS: 1000 ТВЛ |
|  | Мин. чувствительность | 0.001 люкс |
|  | Электронный затвор | Авто |
| Сигнал | Синхронизация | Внутренняя |
|  | Отношение сигнал/шум | ≥42 дБ |
|  | Видеовыходы | AHD/CVBS(BNC) – переключение проводами |
|  | Дистанция передачи сигнала | AHD: до 500 м, CVBS: до 100 м |
| Объектив | Тип | Фиксированный мегапиксельный |
|  | Фокусное расстояние | 3.6 мм |
|  | Регулировка диафрагмы | Нет |
| ИК-подсветка | Количество ИК-диодов | 24 |
|  | Дальность | 20 м |
|  | Длина волны | 850 нм |
| Цифровые функции | DSP-процессор | NextChip (NVP2431H) |
|  | OSD-меню | Нет |
|  | Баланс белого | AWB |
|  | Компенсация засветок | BLC |
|  | АРУ | AGC |
|  | Функция день/ночь | Авто (Механический ИК-фильтр) |
|  | Фильтр шумоподавления | 3DNR |
|  | Динамический диапазон | D-WDR |
| Эксплуатация и хранение | Напряжение питания | DC 12В±10% |
|  | Потребляемый ток | 500 мА |
|  | Класс защиты | IP-66 |
|  | Температура эксплуатации | -40 ~ +50°С |
|  | Температура хранения | -20 ~ +60°С |
|  | Максимальная влажность | 95% |
|  | Габаритные размеры | 60(Ø) x 150(Д) мм |